## Slide 1: 路由器基本配置
汇报人：赵润梅 何露
指导老师：黄泽伟

## Slide 2
目录
路由器概述
路由器配置基础
路由器基本配置步骤
路由器维护与故障排除
路由器安全配置
路由器高级功能（可选）

## Slide 3
PART 01
路由器概述

## Slide 4
路由器的定义与功能
网络层设备
数据包转发
流量控制与安全
路由器是工作在OSI模型第三
层（网络层）的硬件设备，
通过解析数据包中的IP地址
实现跨网络通信，支持IPv4/
IPv6协议栈，具备逻辑寻址
和路径选择能力。
基于动态或静态路由表，路
由器通过最长前缀匹配算法
确定最优路径，执行数据包
的接收、解封装、路由查询
和转发操作，支持NAT、ACL
等高级功能。
内置QoS机制可对流量分类
优先级调度，同时通过防火
墙规则、VPN隧道加密等技
术保障数据传输安全，防范
DDoS攻击和未授权访问。

## Slide 5
路由器在网络中的作用
异构网络互联
路径优化与负载均衡
子网划分与广播隔离
支持以太网、帧中继、ATM等多种物理接口，实现
LAN/WAN、有线/无线网络的协议转换与互联，解决
不同MTU、速率和传输介质的兼容性问题。
运行OSPF、BGP等动态路由协议，实时感知网络拓
扑变化，通过度量值（如带宽、延迟）计算最优路
径，并支持ECMP（等价多路径路由）分流流量。
通过VLAN和子网划分逻辑隔离广播域，减少网络拥
塞；同时作为默认网关，为终端设备提供跨子网通
信能力。

## Slide 6
路由器的基本组成
硬件组件
路由表与转发表
软件系统
包括中央处理器（CPU）用
于路由计算、ASIC芯片加速
数据转发、内存（RAM/RO
M）存储路由表与运行配置
，以及物理接口模块（如SF
P光模块、RJ45电口）。
运行IOS（思科）、VRP（华
为）等网络操作系统，提供
CLI/GUI管理界面，支持SNM
P监控、Syslog日志记录及固
件升级功能。
路由表存储目标网络与下一
跳的映射关系，转发表（FI
B）由路由表生成，通过硬件
加速实现高速查表转发，二
者协同完成数据平面操作。

## Slide 7
PART 02
路由器配置基础

## Slide 8
初始连接与登录方式（Console/Telnet/SSH）
Console线连接（首次登录）
Telnet远程登录
SSH安全登录
通过Console线物理连接路由器的Console接口与计算机的串口（或
USB转串口），使用终端仿真软件（如PuTTY、SecureCRT）以默认
波特率（通常为9600）登录。此方式为带外管理，不依赖网络状
态，适用于设备初始化或故障恢复。
需先通过Console配置管理接口IP并启用Telnet服务（`telnet server
enable`），在VTY用户界面下设置认证模式（如密码认证`authentic
cation-mode password`）和登录密码。Telnet为明文传输，适用于
内网临时管理，但安全性较低。
相比Telnet，SSH通过加密通信保障安全性。需生成RSA密钥对（`r
sa local-key-pair create`），启用SSH服务（`stelnet server enable`），
并在VTY界面指定认证方式为`authentication-mode scheme`（支持
用户名密码或密钥认证）。

## Slide 9
基本命令行界面（CLI）操作
命令层级与简写
配置查看与保存
历史命令与日志
CLI支持命令简写（如`sys`代替`system-view`）和上下文提示。输入`?`
可查看当前模式下的可用命令，`Tab`键自动补全命令。不同模式（用户
/特权/配置）对应不同操作权限，例如`display`命令仅在用户/特权模
式下执行。
使用`display current-configuration`查看当前配置，`display interface Gigabit
Ethernet 0/0/0`检查接口状态。配置需通过`save`命令保存至启动文件（`s
tartup.cfg`），否则重启后丢失。
通过上下箭头调用历史命令，`undo`命令撤销配置（如`undo shutdown`启
用接口）。系统日志可通过`info-center enable`启用，并指定日志主机（`I
nfo-center loghost`）集中管理。

## Slide 10
PART 03
路由器基本配置步骤

## Slide 11
接口IP地址配置
物理接口配置
逻辑接口配置
接口状态检查
首先需要为路由器的物理接
口(如GigabitEthernet0/0)分
配IP地址，使用iinterface`命
令进入接口配置模式，通过
`ip address <lP地址><子网掩
码>命令完成配置确保接口
状态为"up"。
对于VLAN或Loopback等逻辑
接口，同样需要分配IP地址，
使用interface vlan <VLAN ID>
或interface loopback<编号>命
令进入配置模式，再通过ip
佔ㄎ冦醐旂种露dress命令完
成配置。
配置完成后，使用`showipin
terface brief命令验证接口状
态和IP地址分配情况，确保
所有接口均处于激活状态且
IP地址配置正确。

## Slide 12
路由协议配置(静态路由/RIP/OSPF)
静态路由配置
RIP协议配置
OSPF协议配置
通过`ip route<目标网络><子网掩码>{下一跳地址|出接口}`
命令手动添加路由条目，适用于小型网络或特定路径控制
场景，需注意管理距离(AD值)的调整。
使用`router rip`命令启用RIP路由协议，通过`network<直连
网络>'命令宣告直连网络，可设置版本(RIPv1/v2)和被动接
口等参数，适用于小型动态网络。
通过`router ospf<进程ID>`命令启用OSPF，使用`network<
网络地址><反掩码> area<区域号>`宣告网络，需合理划分
区域(骨干区域Area 0与非骨干区域)，适用于中大型网络。

## Slide 13
PART 04
路由器维护与故障排除

## Slide 14
常用诊断命令(ping/traceroute/show)
ping命令
用于测试网络连通性，命
令格式为`ping<目标IP或
域名>。通过分析丢包率
和延迟时间，可以判断网
络连接质量。例如，连续
丢包可能表明链路故障或
目标设备不可达。
traceroute命令
show命令
用于追踪数据包从源到目标的路
径，命令格式为`traceroute<目标
IP或域名>。通过显示每一跳的!P
地址和延迟，可以定位网络瓶颈
或故障节点。
用于查看路由器状态和配置信息，
常用子命令包括`show interface'(
查看接口状态)、showip route'(查
看路由表)和`showversion'(查看设
备版本信息)。这些命令是日常维
护和故障排查的基础工具。

## Slide 15
常见故障处理流程
链路故障处理
路由问题排查
性能问题分析
首先使用`show interface`命令检查接口状态，确认物理层和链
路层是否正常。如果接口状态为down，需检查线缆、光模块或对
端设备是否正常工作。
通过`showip route`命令检查路由表，确认是否有到达目标网络
的路由条目。如果路由缺失，需检查路由协议配置或静态路由设
置。
当网络出现延迟或丢包时，使用`ping`和`traceroute`命令测试
路径质量，并结合`show processcpu`和`show memory'命令检查
设备资源使用情况，定位性能瓶颈。

## Slide 16
PART 05
路由器安全配置

## Slide 17
访问控制列表(ACL)配置
精确流量控制
优先级与性能优化
防御网络攻击
ACL通过定义源/目的IP地址、端口号、协议类型等规则，实现对数据包的
精细化过滤。例如，禁止特定网段访问敏感服务(如Telnet)，仅允许SMTP
流量通过，从而降低攻击面。
ACL可基于协议类型(如VOIP、视频流)设置优先级，确保关键业务流量优
先处理，同时限制P2P等高带宽应用，提升网络整体性能。
通过ACL阻断常见攻击流量(如ICMP洪水、SSH暴力破解)，例如拒绝来自
外部的ICMP回显请求(ping)，防止DoS攻击探测内网拓扑。

## Slide 18
远程管理安全设置
SSH替代Telnet
访问限制与审计
会话超时与多因素认证
禁用明文传输的Telnet服务，强制使用SSH协议进行远
程管理，结合RSA密钥认证和强密码策略(如长度》12
位，包含大小写及特殊字符)，避免凭证窃取。
仅允许特定管理IP地址通过ACL访问路由器管理接口，
并启用日志记录功能，实时监控登录行为，异常登录
触发告警(如多次失败尝试)。
设置空闲会话超时(如5分钟自动断开)，并集成TOTP动
态令牌或生物认证(如指纹)，防止会话劫持和未授权
访问。

## Slide 19
PART 06
路由器高级功能(可选)

## Slide 20
NAT地址转换配置
静态NAT配置
动态NAT配置
PAT端口复用
通过一对一映射将内部私有IP地址转换为公有IP地址，适用于需要
对外提供固定访问入口的服务器(如Web/FTP服务器)。配置命令包
括`ip nat inside source static<内部IP><外部IP>`及接口模式
下指定内外网方向。
利用地址池实现多对多地址转换，通过`ip nat pool<名称><起始I
P><结束IP>`定义地址池，配合ACL指定允许转换的内部地址范围，
最后用`ipnatinside source list<ACL编号>pool<名称>'激活转换
。PAT端口复用
通过`ip nat inside source list<ACL编号>interface<外网接口>
overload`实现多内网IP共享单一公网IP，利用端口号区分会话，有
效解决IPv4地址不足问题，需确保外网接口已配置公有IP。

## Slide 21
VLAN间路由配置
单臂路由实现
在路由器子接口(如G0/0.10)
上配置encapsulation dot10 <
VLAN ID>`并分配对应VLAN的
IP地址，物理接口需启用`no
shutdown~。适用于跨VLAN
通信需求较少的中小型网络，
但可能成为带宽瓶颈。
三层交换机SVI配置
路由协议适配
通过`interface vlan<lD>`创建虚拟
接口并分配IP地址，启用`ip routi
ng`开启路由功能。相比单臂路由
，数据转发不经过物理接口，吞
吐量更高，适合企业级多VLAN环
境。
在VLAN间路由场景下，可配置OS
PF或EIGRP等动态协议，通过`net
work<VLAN网段><反掩码>声明直
连VLAN网络，实现自动路由学习
和故障切换。

## Slide 22
谢谢